多深度微水試驗之測試段長度對垂直異質性含水層的影響 (16pt,間距1.25行,置中,中英文皆可)

報告者：Chuan-Gui Lan

指導教授：Chia-Shyun Chen

報告日期：2007/05/31 (12pt, 間距1.25行,靠右)

摘要(14pt, 間距1.5行, 段落前、後行距0.5行,置中,中英文皆可)

多深度微水實驗（Multilevel Slug Test, MLST）可有效地用於決定含水層水力傳導係數與深度變化關係, K(z)-垂直異質性。受壓含水層的MLST資料分析多使用Springer and Gelhar model（SG model，適用於高滲透含水層，資料呈震盪反應）或Hvorslev model（HV model，適用於低滲透含水層，資料不呈震盪反應）。SG與HV均假設含水層為均質，故所得之K值代表井篩長度的垂直平均值；; ls=井篩長。由現場MLST結果顯示K(z) 可呈現指數變化。在此特例情況下使用SG或HV所得的K推估值隨ls改變，ls越小則K推估值亦隨之變小且不趨於一個定值。SG與HV的形狀函數（F）相同，只跟含水層的扁平率（ls/rw）有關，沒有考慮水流的垂直分量與水平分量，可能是造成K推估值不趨於定值的原因。我們發展出三維類穩態模式的形狀函數（Sf0）有考慮流場之垂直分量與水平分量，結果顯示於高滲透性範圍K推估值有高估現像，低滲透性範圍則為低估，當實驗井篩長度變小而K推估值趨於定值，且此定值為實驗井篩段中點的水力傳導係數。(12pt, 間距1.5行,段落前行距0行,段落後行距0.5行,左右對齊,中英文皆可)